11 клас

Технічні види праці

Правильна відповідь на тестові завдання з 1 по15 оцінюються 1 балом.

Правильна відповідь на запитання з 16 по 19 оцінюється 2 балами.

Правильна відповідь на запитання з 20 по 23 оцінюється 3 балами.

Правильна відповідь на 24 запитання оцінюється 5 балами.

Максимальна кількість – 40 балів.

Вибери правильну відповідь.

1.Вкажи, який із напилків призначено для обпилювання деревних матеріалів:

А  № 0-1 (драчевий)

Б  № 2-3 (личкувальний)

В  № 4-5 (бархатний)

Г  будь-який

2.Вкажи сплави, яких металів відрізняються легкістю, міцністю, корозійною стійкістю:

А мідні

Б магнієві

В свинцеві

Г вольфрамові

3.Вкажи, як називається властивість конструкційного матеріалу поновлювати початкову форму після припинення дії на нього зовнішньої сили:

А твердість

Б міцність

В пружність

Г теплопровідність

4.Зазнач, як називається нерухома частина електричного двигуна:

А ротор

Б статор

В колектор

Г щітки

5.Вкажи, яку лінію необхідно застосовувати для нанесення контуру деталі:

А штрихову

Б суцільну товсту

В суцільну тонку

Г будь-яку

6. Вкажи, як називається зображення, яке складається з ліній, штрихів, крапок і виконане креслярським інструментом:

А малюнком

Б ескізом

В кресленням

Г усі відповіді правильні

7.Вкажи, як називається процес нагрівання сталі до певної температури, витримування при цій температурі і швидке охолодження в спеціальних охолоджувальних середовищах:

А відпалювання

Б гартування

В відпускання

Г нормалізація

8. Вкажи, що визначають розпочинаючи розмічання виробу з деревини:

А якості обробки заготовки

Б виду деревного матеріалу

В базової сторони

Г усі відповіді правильні

9.Вкажи для чого слугують пазухи (впадини) між зубцями пилочки лобзика:

А для зручності різання

Б для загострення зубців

В для видалення тирси

Г для зменшення тертя пилки в пропилі

10.Зазнач, як називається властивість металу не руйнуватися під дією різних навантажень:

А міцність

Б пружність

В крихкість

Г твердість

11. Вкажи, як називають зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною:

А переріз

Б розріз

В місцевий розріз

Г січна площина

12. Зазнач, як називають сплав до якого входять алюміній, кремній та інші добавки:

А бронза

Б силумін

В олово

Г латунь

13.Вкажи, який спільний принцип закладено в основу роботи напилка, лобзика, ножа:

А зняття шару матеріалу

Б пиляння деревини

В дія клина

Г дія механічної сили на оброблювану заготовку

14. Вкажи що зменшує тертя пилки об деревину під час пиляння:

А розведення зубців

Б форма зубців

В загострення зубців

Г впадини між зубами (пазухи)

15.Вкажи, що застосовують для утримання заготовки з деревини під час її свердління коловоротом або дрилем:

А лещата

Б затискачі столярного верстата

В струбцини

Г будь-який пристрій із перелічених

Продовж речення.

16.Припуском називається шар матеріалу, який залишають на заготовці для___________________________________________________________________

17. Крихкість – це __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

18. Щоб полегшити забивання цвяха у тверду деревину, потрібно...

______________________________________________________________________

19.Механічна передача – це __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дай правильні відповіді на запитання.

20. Вкажи, які види цвяхів ти знаєш:

А_______________________________________________

Б_______________________________________________

В_______________________________________________

Г_______________________________________________

Д_______________________________________________

21.Зазнач кольорові метали, які використовують в промисловості:

А________________________________________________

Б________________________________________________

В________________________________________________

Г________________________________________________

Д________________________________________________

22.Вкажи, які існують групи машин:___________________________________________
___________________________________________________________________________

23.Запиши чому в електротехніці застосовують вироби з міді, а не з заліза: ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

24.Замалюй ескіз металевої підставки під квіти. Запропонуй матеріал для виготовлення та технологію її оздоблення. Вкажи інструменти та пристосування  необхідні для виготовлення даного виробу.