Урок 4

Тема уроку:  Електричне коло. Послідовне зєднання елементів електричного кола

Мета: Навчальна ознайомити учнів з особливостями послідовного з’єднання споживачів. Навчати дітей складати електричне коло.

Розвиваюча: розвивати практичні уміння і навики складати електричне коло з послідовним з’єднанням, розвивати пам’ять, увагу, окомір. логічне мислення, обережність при виконанні електромонтажних робіт.

Виховна: Розкрити соціальну і економічну суть потреби в електричній енергії. Сприяти вихованню свідомого відношення до праці ( добросовісність, дисциплінованість в роботі, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги). Привити в учнів любов до предмету «трудове навчання»,  економно використовувати електричну енергію.

Тип уроку: Комбінований.

Наочність: прилади, плакати.

Х і д   у р о к у.

І. Організаційна частина на початку уроку:

- відмітити відсутніх (доповідь чергового учня);

- перевірити готовність учнів до уроку;

ІІ. Актуалізація набутих знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

Запитання:

-Які теми по модулю «Електротехнічні роботи ми вивчали на попередніх уроках?

Перш ніж приступити до вивчення нової теми, давайте разом з вами повторимо матеріал минулих уроків.

-  учня викликаю до дошки і даю завдання на карточці:

- Розшифрувати марку проводів.

Робота з класом;

Запитання 1. Для чого призначені джерела електричної енергії ?

Запитання  2. Які ви знаєте джерела електричної енергії ?

Запитання  3. Які електростанції України ви можете назвати ?

Запитання  4. Що ви можете сказати про Чорнобильську АЕС ?

Запитання  5. Які пристрої  називають споживачами електричної енергії ?

Запитання  6. По яких «дорогах»  поступає електрична енергія від джерела струму до споживача ?

Запитання  7. Які матеріали використовують для прокладання таких «доріг» ?

Запитання  8. У яких побутових приладах електрична енергія перетворюється в світлову, теплову, механічну ?

Запитання  9. Яка проводка називається схованою ?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

- Електричне коло.

Демонстрація електричного кола.

В електричному колі є джерело електричної енергії (акумулятор, батарейка) та споживач. Вони з’єднані між собою за допомогою електричних проводів. В колі можуть бути елементи керування: вимикачі, реле тощо. Споживач електричної енергії виконує корисну роботу: нагрівання, світіння, обертання, передача інформації.

Якщо коло розімкнути вимикачем то споживач перестане працювати, адже до нього не потрапляє електричний струм. Електричний струм – це потік електронів. Його можна порівняти з потоком струмка. Для роботи кола необхідно щоб струм не тільки підходив до споживача, а й відходив від нього.

Для зображення електричного кола на папері використовують умовні позначення елементів електричного кола (рис.)

Діти, вся ця побутова арматура зустрічається в новорічній гірлянді, якою ви разом з батьками прикрашали новорічну ялинку.

Перед наряджанням ялинки батьки перевіряють чи гірлянда справна. Головною причиною несправності є- вихід з ладу електричних лампочок (перегоряння).

Ви, мабуть, помітили, що є такі гірлянди, в яких одна лампочка перегоряє, а всі інші яскраво світять. Але є такі коли одна лампочка перегоряє, або немає контакту і тоді всі інші не світять взагалі.

Такий самий приклад можна навести з люстрою, яка складається з кількох ламп- в якої одна лампочка може перегоріти , а всі інші будуть однаково яскраво світити.

Щоб дати відповідь на це запитання, слід з’ясувати. які ж особливості з’єднання таких деталей.

Про це ми поговоримо сьогодні, коли будемо вивчати ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.

ЗАПИС ТЕМИ УРОКУ В РОБОЧІ ЗОШИТИ.

Отже, спочатку розглянемо просту схему електричного кола з однією лампочкою (роздаю дітям роздатковий матеріал- схема ел . кола з однією лампочкою).

Діти, на листочках ви маєте зображення принципової схеми електричного кола з однією лампочкою

Запитання: Які елементи електричного кола ви бачите на схемі?

Відповідь:  1) Джерело струму; 2) Споживач ел. енергії (лампочка); 3)З’єднувальні

електричні проводи; 3) Вимикач.

Розповідь по стенду «паралельне з’єднання» (мал. 1).

Запитання: Що ми можемо сказати про елементи електричного кола?

Відповідь: Що вони між собою взаємопов’язані і утворюють замкнуте коло.

П О С Л І Д О В Н Е   З’ Є Д Н А Н Н Я

А як світитимуть дві або більша кількість лампочок, якщо їх з’єднати почергово одна за одною, тобто послідовно між собою та з джерелом електричної енергії.

(роздаю дітям роздатковий матеріал «схема послідовного з’єднання»)

Розповідь вчителя по стенду «ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ»

Склавши електричне коло, з’єднавши лампочки одна за одною і ввімкнувши джерело електричного струму, помітимо, що ЯСКРАВІСТЬ СВІТІННЯ лампочок зменшилася порівняно з тим, як світилася б одна лампочка при з’єднанні з тим самим джерелом електричної енергії.

Це зумовлено тим, що електрична енергія джерела струму, а, отже, і напруга, розподілилися між обома лампочками,

Роботою всіх споживачів при послідовному з’єднанні керують за допомогою тільки одного вимикача.

Але будь-яка несправність порушує роботу всього кола. Тобто тут на відміну від паралельного з’єднання всі споживачі залежні один від одного.

Наприклад: коли в ялинковій гірлянді перегоряє одна з лампочок, або порушується в якомусь місці контакт, уся гірлянда не буде працювати.

У зв’язку з цим послідовне з’єднання споживачів рідко застосовують на практиці.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

ЗАПИТАННЯ:

- У чому перевага послідовного з’єднання?

- Наведіть приклади використання послідовного з’єднання ?

- Яке з’єднання споживачів електричної називають послідовним ?

V. Практична робота.

Вимірювання параметрів електричного кола

VI. Підсумок уроку.

Відмітити активних учнів.

Виставити оцінки.

VII. Домашнє завдання.

Вивчити записи з зошита.