Урок 6

Тема. Побутові освітлювальні та нагрівальні електроприлади. Паспортні дані електроприладів.

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови, призначенням побутових нагрівальних та освітлювальних електричних приладів; навчати читати паспортні дані; Засвоїти прийоми роботи та правила безпечного користування нагрівальними електроприладами; виховувати економічне мислення, бережливе ставлення до енергетичних ресурсів; удосконалювати конструкторські здібності; ознайомити з професіями електротехнічного виробництва.

Основні поняття: відкритий, захищений, закритий нагрівальний елемент; технічний паспорт, інструкція, автоматичний режим роботи, нерегульований режим роботи, рефлектор, електропаяльник.

Обладнання: підкладна дошка для виконання електромонтажних робіт, набір електромонтажного інструменту, демонстраційні стенди з демонтованими нагрівальними електроприладами, електричний пробник, ізоляційна стрічка.

Міжпредметні зв'язки: фізика, природознавство.

Хід заняття

- ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

- АКТУАЛІЗАЦІЯ знань та мотивація навчальної діяльності учнів

Фронтальна бесіда.

- Які побутові електроприлади вам відомі? Яке їх призначення?

- Що спільного та в чому відмінність цих приладів?

- Який вид енергії використовується в цих приладах для їх роботи?

- ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

- Класифікація побутових нагрівальних електроприладів за їх призначенням.

Розповідь учителя.

Для полегшення праці, створення комфортних умов для відпочинку людиною сконструйовано безліч електричних приладів. За призначенням їх поділяють на п’ять груп: для приготування їжі (плити, жаровні, каструлі, сковороди); для створення комфортних умов (радіатори, рефлектори, конвектори, каміни); для нагрівання рідини (чайники, самовари, кип’ятильники); для особистої гігієни та прасування (праски, фени, бігуді); нагрівальні електроінструменти (паяльники, випалювачі, глянсувачі, вулканізатори та інші). Використовуючи додаткові джерела інформації та малюнок з підручника, учитель інформує учнів про особливості будови кожного з цих приладів. Доцільно також звернути увагу на вже відому учням інформацію про те, що основною частиною цих приладів є нагрівальний елемент, виготовлений з ніхромового, фехралевого або нікелевого дроту у вигляді спіралі.

Електроприлад, у якому тепло передається безпосередньо від його спіралі до предмета, що нагрівається, називається відкритим. Якщо спіраль покривається теплоізоляційними матеріалами, прилад називається захищеним. При вміщенні нагрівальної спіралі в спеціальний ізоляційний корпус нагрівальний елемент називається закритим. Далі вчитель повідомляє або в процесі обговорення з’ясовує, що кожен електроприлад має певне призначення, розрахований на певні умови використання, має певні електричні характеристики. Ці дані записуються в технічному паспорті, який у вйгляді таблички кріпиться на корпусі приладу. На ній зазначається робоча напруга, потужність, дата випуску, завод-виготовлювач тощо. До кожного побутового електроприладу додається інструкція-паспорт, де зазна- .чаються технічні характеристики, будова та принцип роботи, правила безпечної експлуатації та інші дані.

- Конструктивні особливості автоматичних електроприладів.

Фронтальна бесіда.

- Чи можна управляти ступенем нагрівання робочої частини електроприладу?'

- Які відомі вам побутові нагрівальні електроприлади мають пристрої, що регулюють ступінь нагрівання робочої частини?

- Яка деталь електропраски призначена для регулювання температури її нагрівання?

- Яка деталь електропраски призначена для зорового контролю ввімкнення та відключення приладу від джерела електричного струму?

Узагальнюючи відповіді учнів, повідомляю, що всі побутові прилади поділяються на дві групи: некеровані та керовані.

Розповідь учителя.

Промисловість випускає велику кількість різних за конструкцією та призначенням побутових електричних приладів. Особливістю їх конструкції є наявність спеціальних пристроїв, які вмикаються в електричне коло приладу для управління електричним струмом та роботою приладу.

Прилади, які обладнані таким пристроєм, називаються регульованими або автоматичними, а при їх відсутності — нерегульованими. До найпростіших приладів з нерегульованим принципом (режимом) роботи належить електрична плитка, електричний обігрівач, електричний паяльник та інші.

В електроплитці спіраль нагрівального елемента розміщена в пазах кільцевих отворів основи і запресована ізоляційним матеріалом. Електричний шнур з’єднаний з металевими вивідними контактами, які захищені від з’єднання струмопровідних елементів з корпусом фарфоровими ізоляторами.

Подібний принцип роботи і електричного обігрівача. Нагрівальний елемент розміщений в теплоізоляційній основі. Для кращої та спрямованої тепловіддачі обігрівач обладнаний дзеркальним рефлектором. Електричний обігрівач може бути обладнаний кількома нагрівальними елементами.

Більш складним нагрівальним приладом є електричний паяльник. Він призначений для розплавляння легкоплавких сумішей (припоїв) при спаюванні (з’єднанні) елементів металевих виробів. При нагріванні спіралі тепло передається до мідного стрижня (жала), за допомогою яксіго розплавляється припой. Нагрівальний елемент (спіраль) закритий ізоляційним теплостійким матеріалом і разом із жалом розміщується в металевому корпусі.

Основним елементом електричної праски є терморегулятор (рис. ЗО, с. 135) — пристрій, що автоматично вмикає або вимикає електричний струм, коли робочий нагрівальний елемент (підошва) нагрівається до певної температури.

Терморегулятор — це біметалева пластина із двох міцно з’єднаних між собою частин, виготовлених з різних металів.

Вона кріпиться на внутрішні поверхні нагрівального елемента (підошви) електропраски. Внаслідок нагрівання пластини по-різному видовжуються і набувають дугоподібної форми. У терморегуляторі електропраски біметалева пластина 2 одним кінцем торкається підошви електропраски. У момент ввімкнення приладу в мережу електричного струму контакти 7 і 8 замкнуті. Через певний час, коли спіраль нагріє металевий корпус підошви до певної температури, біметалева пластина згинається і електричне коло автоматично розмикається.

Нагрівання спіралі зупиняється. Через деякий час біметалева платсина охолоджується і випрямляється. Знову змикаються контакти 7 і 8 і процес «нагрівання» — «охолодження» автоматично повторюється.

Необхідна температура електропраски встановлюється регулятором, який з’єднаний з повідковим кільцем М. За його допомогою можна змінювати відстань між контактними пластинами 10, 11 та біметалевою пластиною 2. Чим більша буде така відстань, тим більша температура нагрівання біметалевої пластини необхідна для її згинання (деформації) та розмикання контактів 10, 11.

На корпусі електропраски поблизу регулятора нанесена шкала з назвою тканини або інші умовні позначення, які відповідають певній температурі прасування.

Рис. ЗО. Схема терморегулятора електропраски: 1 — підошва електропраски: 2 — біметалева пластина; 3 — керамічна основа; 4 — упор;

5 — регулювальний гвинт; 6 — керамічні ізолятори; 7 — пластина з рухомим контактом; 8 — пластина з нерухомим контактом; 9 — пластинчаста пружина; 10 — пружинний контакт; 11 — верхній контакт

- Правила безпечної праці при користуванні побутовими нагрівальними

електроприладами.

Розповідь учителя.

Перед тим як вмикати електроприлад в мережу електричного струму, необхідно впевнитись у справності його струмопровідних елементів. Для цього потрібно перевірити стан ізоляційної оболонки електричного шнура, надійність кріплення деталей штепсельної вилки, вимикача, стан нагрівального елемента. Необхідно також з’ясувати, чи не торкаються оголені струмопровідні елементи корпусу електроприладу.

Якщо за зовнішніми ознаками не виявлено неполадок або ушкоджень, прилад можна вмикати в електромережу. Може трапитися так, що прилад не працює. Це означає, що неполадки виникли у закритих для огляду місцях приладу. Із ме^ою виявлення та усунення неполадок прилад знеструмлюють, тобто вимикають з електромережі, далі — приступають до виявлення неполадок в елементах електричного кола електроприладу. Виявляють їх за допомогою електричного пробника після виконання демонтажних робіт.

Далі за допомогою електропробника перевіряють справність кожного елемента,' надійність кріплення шнура до струмопровід- них елементів. Якщо виявилось, що несправний нагрівальний елемент, його замінюють новим. Закриті нагрівальні елементи ремонту не підлягають.

- Технологія виявлення несправностей електроприладів та їх усунення.

Розповідь учителя.

В електронагрівальних приладах частіше за все виникають неполадки через перегоряння проводів нагрівальних елементів у місцях їх з’єднання з вивідними контактами. Для того щоб відремонтувати електроприлад, необхідно розібрати (демонтувати) його, знайти пошкодження та усунути їх. Перевірку справності струмопровідних елементів перевіряють за допомогою електричного пробника. Для цього його щупи почергово з’єднують до кожного струмопровідного елемента, починаючи зі штепсельної вилки.

Перевірка справності електронагрівальних приладів здійснюється в такій послідовності:

- Контроль справності струмопровідних жил електричного шнура.

- Контроль справності штепсельної вилки.

- Перевірка справності контактної колодки та контактних виводів приладу.

- Перевірка справності нагрівального елемента.

Така послідовність є загальною і обов’язковою, майже для всіх випадків виявлення несправностей в електричному колі. Перш ніж виявити несправність самого електротехнічного приладу, треба перевірити роботу тієї частини кола, за допомогою якої передається до нього електрична енергія від мережі.

Усі роботи необхідно виконувати уважно і ретельно при вимкнутому з електромережі приладі.

Особливо ретельно необхідно з’єднувати струмопровідні жили проводів з контактами нагрівальних елементів. Слідкувати, щоб оголені частини проводів не з’єднувались між собою та з металевим корпусом приладу, оскільки це може призвести до короткого замикання та пожежі.

Якщо під час роботи електроприладу відчувається запах диму або помітне іскріння струмопровідних елементів чи прилад не працює,його необхідно негайно вимкнути з електромережі та повідомити про це дорослих.

- ПРАКТИЧНА РОБОТА «РЕМОНТ ПОБУТОВИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ТА НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ»

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Пропоную учням ознайомитися із планом виконання практичної роботи, розміщеним у підручнику.

Інструктаж з безпеки праці.

Повторення правил безпеки праці, які учні вивчили при виконанні попередньої практичної роботи на минулому уроці.

Виконання практичної роботи.

У ході виконання учнями практичної роботи обходжу робочі місця, акцентую увагу на якість з’єднання струмопровідних елементів, на недопустимості з’єднання проводів між собою оголеними струмопровідними елементами, естетичності з’єднання та якості виконання робіт в цілому.

Демонструю зразки виконаних учнями ремонтних робіт електроприладів, порівнюю якість їх виконання.

- ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

- ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ